Załącznik nr 12 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Użyte w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy/budowlany oraz SST) nazwy niektórych/e producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności niektórych wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości. Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia zostały skoordynowane międzybranżowo (także w zakresie mas, gabarytów, hałasów, zasilania elektrycznego, automatyki, sterowania itp.). Wszystkie urządzenia powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i urządzeniami innych branż.

| Lp. | Element projektowany Lokalizacja | Parametr równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirnik typu supervortex | wirnik typu vortex przy zachowaniu wymaganej wydajności oraz wysokości podnoszenia pompy |
| 2 | Zawór zwrotny kołnierzowy typ 53/13 | medium: ścieki surowe, wykonanie: żeliwo sferoidalne, typ: kołnierzowy, kulowy, kula wulkanizowana, zabezpieczenie antykorozyjna - farba epoksydowa, śrub, podkładki oraz nakrętki stal A2 ciśnienie: PN10/PN16 |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa F4 typ 06/30 | medium: ścieki surowe, wykonanie żeliwo sferoidalne, typ: kołnierzowy, krótka, miękkouszczelniona / między kołnierzowa nożowa, zabezpieczenie antykorozyjna - farba epoksydowa, śrub, podkładki oraz nakrętki stal A2 ciśnienie: PN10/PN16 |
| 4 | Rusztowania składane typu "Warszawa" | rusztowania systemowe, rusztowania do wykonywania prac na wysokościach, rusztowania spełniające przepisy BHP, |
| 5 | Studzienka inspekcyjna Tegra 425 | studni o średnicy wewnętrznej minimum 400mm, materiał: PE, PCV, PP, elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe, zwieńczenie: płyta pokrywowa lub stożek oraz właz żeliwny z zamknięciem klasy B125 lub D400 z rurą teleskopową, kineta zbiorcza lub przepływowa. |
| 6 | Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego PE ɸ500mm | studni o średnicy wewnętrznej minimum 500mm, materiał: PE, PCV, PP, elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe, zwieńczenie: płyta pokrywowa lub stożek oraz właz żeliwny z zamknięciem klasy D400 z rurą teleskopową, kineta zbiorcza lub przepływowa. |
| 7 | Studnia rewizyjna ɸ1000m z PP | studni o średnicy wewnętrznej minimum 1200mm, z prefabrykowanych elementów betonowych, z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi, żeliwnymi stopniami złazowymi oraz kinetami studni wykonanymi z betonu klasy C35/45. prefabrykaty studni wykonane z betonu wodoszczelnego W8, mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 oraz nasiąkliwości poniżej 6% wg normy PN-EN 206-1:2003. w dnie studni wykonany spocznik o spadku 5% w stronę kinety. kręgi studni łączone na uszczelki gumowe. zwieńczenie studni: płyta pokrywowa lub stożek oraz uchylany właz żeliwny z zatrzaskiem klasy D400. regulację włazu studni dokonać za pośrednictwem pierścieni wyrównawczych |
| 8 | Pierścień BARD 66 VSD | betonowy pierścień odciążający typ: stożek beton: min. klasy C20/25 |
| 9 | Właz LDO 63 BVK dn.600 mm kl.D (40kN) | właz żeliwny średnica: 600mm klasa obciążenia: D400 (40kN) |
| 10 | Właz LED 50 GD dn500 kl.D (40kN) | właz żeliwny średnica: min. 500mm klasa obciążenia: D400 (40kN) |
| 11 | Pompa SEV.80.80.11.4.50D | pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, parametry pracy: Q=6dm3/s, H=4,4 m, moc pompy nie większa niż P2=1,2kW, pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 80mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 12 | Pompa SEV.65.65.22.2.50D | pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, parametry pracy: Q=4dm3/s, H=9,11 m, moc pompy nie większa niż P2=2,4kW, pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 13 | Pompa SLV.65.65.15.2.50D | pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, parametry pracy: Q=4dm3/s, H=5,31 m, moc pompy nie większa niż P2=1,6kW, pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 14 | Pompa SEV.65.65.30.2.50D | pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, parametry pracy: Q=4dm3/s, H=14,92 m, moc pompy nie większa niż P2=3,2kW, pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 15 | Windows 7 Professional PL | system operacyjny 64 - bitowy, polska wersja językowa, licencja bezterminowa. |
| 16 | Procesor Pentium Dual Core G620 2.6 GHz | procesor dwu-rdzeniowy, min. taktowanie 2,6GHz, |
| 17 | Karta graficzna - Graphics Media Accelerator HD | karata graficzna wysokiej rozdzielczości, niezależna, |
| 18 | MS EXCEL | oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz edytowanie arkuszy kalkulacyjnych, licencja bezterminowa, |
| 19 | Rura osłonowa dwudzielona "Arota" | rura dwudzielna materiał: PE, PCV |
| 20 | Szafy sterownicze typ: - DC-2-P-400-3-4/6.3-A-Z-DOL - DC-2-P-400-3-2L.5/4-A-Z-DOL -DC-2-P-400-3-6/10-A-Z-DOL | obudowa z tworzywa sztucznego IP65wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu Urządzenia elektryczne min.: moduł telemetryczny GSM/GPRS czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prądu pomp wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy wyłącznik główny gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem prądowym stycznik dla każdej pompy jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej stacyjka umożliwiająca rozbrojenie/uzbrojenie obiektu sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym dostosowanym do głębokości przepompowni wraz z dwoma pływakami (poziom suchobieg i poziom alarmowy) antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat czteropolowe zabezpieczenie klasy C Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: naprzemienną pracę pomp, ręczne uruchomienie pomp w przypadku awarii sterowania, automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii, kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej, w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków pracę zgodnie z zapisami projektu budowlanego strona 14-21 "wytyczne projektowo-doborowe dla systemu monitoringu" |
| 21 | Modbus RTU/ASCII | protokół komunikacyjny, określa zasady wymiany danych pomiędzy 2 lub więcej urządzeniami w sieci, wykorzystywany do znakowej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami systemów automatyki przemysłowej, maksymalna długość komunikatów wynosi 256 bajtów |