Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2020/RIT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) 
nad Zalewem w Krasnobrodzie”

| Lp. | Produkt | Opis/ specyfikacja | Ilość produktu w zamówieniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wioślarz | Wymiary urządzenia: -długość: ok. 1000 mm, -szerokość: ok. 880 mm, -wysokość: ok. 1210 mm. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Tolerancja rozmiarów +/- 10 %. Rysunek podglądowy: | 1 szt. |
| 2. | Wahadło + biegacz+ twister | Wymiary urządzenia: -długość: ok. 2190 mm, -szerokość: ok. 740 mm, -wysokość: ok. 1330 mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Funkcja urządzenia: Biegacz - wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, zwiększa wydolność krążeniowo-oddechową. Wahadło i twister - wzmacnia mięśnie skośne brzucha i bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego ciała. Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Tolerancja rozmiarów +/- 10 %. Rysunek podglądowy: | 1 szt. |
| 3. | Odwodziciel i steper | Wymiary urządzenia: -długość: ok. 1340 mm, -szerokość: ok. 740 mm, -wysokość: ok. 1500 mm. Wymiary strefy bezpieczeństwa: 437 cm x 374 cm. Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Funkcja urządzenia: gwarantuje pracę w odciążeniu dla stawów biodrowych z jednoczesną stabilizacją obręczy kończyny górnej i tułowia. Taki wysiłek ma przewagę nad innymi sposobami ćwiczeń w odciążeniu, ponieważ zapewniona stabilizacja górnej połowy ciała pozwala zmaksymalizować wydajność ruchu kończynami dolnymi oraz stymulować mięśnie tułowia do wspomagania kończyn dolnych. Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Tolerancja rozmiarów +/- 10 %. Rysunek podglądowy: | 1 szt. |
| 4. | Twister i wahadło | Wymiary urządzenia: -długość: ok. 1345 mm, -szerokość: ok. 740 mm, -wysokość: ok. 1400 mm. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości ok. 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok. 140 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 60,3 mm, ok. 48,3 mm, ok. 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Tolerancja rozmiarów +/- 10 %. Rysunek podglądowy: | 1 szt. |
| 5. | Zestaw 1 do ćwiczeń | Zestaw składa się z: - drabinki sw-01a - dwóch poręczy sw-03 - dwóch uchwytów dużych sw-06 - drążka poziomego sw-02 - dwóch uchwytów małych sw-07 Strefa bezpieczeństwa wynosi 2 m. Zastosowanie: Ćwiczenia aktywujące górne partie ciała. Wpływające na poprawę ogólną kondycji i sprawność ruchową. Elementy konstrukcyjne: Słup pionowy kwadratowy: ok. 80x80 mm, grubość ścianki ok. 4 mm lub grubsza. Słup zakończony na płasko. Rura pozioma kolista do drążków: ok. 33,7 mm, grubość ścianki ok. 3,2 mm lub grubsza. Rura do poręczy kolista: ok. 42,4 mm, grubość ścianki ok. 3,2 mm lub grubsza. Wszystkie łączenia rur muszą uniemożliwiać wystawanie ostrych krawędzi. Śruby i mocowanie do słupa: Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3mm. Pokrycia malarskie powłoki: Słupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe). Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Tolerancja rozmiarów +/- 10 %. Rysunek podglądowy: | 1 kpl. |
| 6. | Zestaw 2 do ćwiczeń | Zestaw składa się z : - drabinki SW-05B - drabinki SW-01A Zastosowanie: Ćwiczenia aktywujące górne partie ciała. Wpływające na poprawę ogólną kondycji i sprawność ruchową. Elementy konstrukcyjne: Słup pionowy kwadratowy: ok. 80x80 mm, grubość ścianki ok. 4 mm lub grubsza. Słup zakończony na płasko. Rura pozioma kolista do drążków: ok. 33,7 mm, grubość ścianki ok. 3,2 mm lub grubsza. Rura do poręczy kolista: ok. 42,4 mm, grubość ścianki ok. 3,2 mm lub grubsza. Wszystkie łączenia rur muszą uniemożliwiać wystawanie ostrych krawędzi. Śruby i mocowanie do słupa: Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3mm. Pokrycia malarskie powłoki: Słupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe). Urządzenie posiada wymagane certyfikaty i spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach. Tolerancja rozmiarów +/- 10 %. Rysunek podglądowy: | 1 kpl. |