Załącznik Nr 1.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(Znak postępowania: I.271.1.9.2022 )

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Krasnobród”

Część 2 zamówienia tj. „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych”

1. Stacje robocze – 12 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | Komputer stacjonarny fabrycznie nowy w ilości 12 sztuk. |
| Procesor | Minimum ośmiordzeniowy, minimum 16 wątków, ze zintegrowanym układem graficznym do pracy w komputerach typu Desktop osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 20740 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień pomiędzy 27 kwietnia 2022, a dzień składania ofert. |
| Pamięć operacyjna RAM | Minimum 32GB |
| Napęd optyczny | Minimum DVD-RW |
| Dysk twardy | Minimum 1 TB M.2 NVMe PCI-E |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana, ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, z obsługą rozdzielczości UHD 4k (4096 x 2160 pikseli) |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, możliwość instalacji minimum dwóch dysków 2,5” lub 3,5” |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit lub równoważny Parametry równoważności oprogramowania: Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: Login i hasło, Karty z certyfikatami (smartcard), Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: Minimum 1 szt. wyjście HDMI Minimum 2 porty USB na przednim panelu obudowy i minimum 4 porty USB na tylnym panelu obudowy w tym minimum 2 porty USB 3.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; Port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w minimum 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, minimum 3 wolne złącza PCI Express x 1, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do minimum 64GB pamięci RAM, minimum 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; minimum 1 złącze M.2 dla dysku SSD Klawiatura USB w układzie polski programisty – bezprzewodowa Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką - bezprzewodowa |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zabezpieczenia BIOS hasłem użytkownika. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Trusted Platform Module 2.0. |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

2. Oprogramowanie biurowe – 12 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Oprogramowanie | MS Office 2019 Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm z licencją bezterminową lub równoważne Parametry równoważności dla oprogramowania: -pakiet biurowy - za rozwiązanie równoważne (dotyczy serwerów, komputerów stacjonarnych i przenośnych) uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, spełniające następujące warunki: 1. Oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor (edytor) tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie wspierający robienie notatek, program do obsługi poczty elektronicznej. 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Oprogramowanie powinno w pełni wspierać formaty plików: .docx (.doc), .xlsx (.xls), .pptx (.ppt), .onepkg. Oprogramowanie powinno odczytywać oraz zapisywać tworzone dokumenty i pliki w wyżej wymienionych formatach. 4. Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; 5. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne,bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język równoważny 6. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 7. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy. |
| Liczba licencji | 12 licencji |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

3. Monitory – 12 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | Monitor fabrycznie nowy w ilości 12 sztuk. |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna | min. 24 cali |
| Rozdzielczość nominalna | min. 1920 x 1080 piksele (Full HD) |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Złącze | minimum 1 złącze HDMI |
| Głośniki | Wbudowane w obudowie monitora |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

4. Dysk serwerowy - 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przeznaczenie dysku | Serwer /stacja robocza/monitoring |
| Interfejs | Serial ATA III (6.0 Gb/s) |
| Format | 3.5" |
| Pojemność | min. 18 TB |
| Szybkość przesyłania danych | min. 6 Gbit/s |
| Pamięć podręczna cache | Minimum 512 MB |
| Prędkość obrotowa | min. 7200 obr./min |
| Niezawodność MTBF | min. 2000000 godz. |
| Gwarancja | min. 60 miesięcy- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

5.  Zasilacz awaryjny – 12 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ obudowy | Wolnostojący |
| Moc pozorna | Minimum 500 VA |
| Moc rzeczywista | Minimum 300 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość | min. 50 Hz |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

6. Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.:

a) laserowe urządzenie wielofunkcyjne- 2 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa, kolorowa |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Szybkość druku w czerni | Minimum 31 str./min |
| Szybkość druku w kolorze | Minimum 31 str./min |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| Obsługiwany typ nośnika | Papier zwykły |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, |
| Złącza | USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet) |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |
| Podajnik papieru | Kasetowy, minimum 250 arkuszy |
| Miesięczne obciążenie | około 40000 str./miesiąc |
| Typ skanera | Płaski, z automatycznym podajnikiem |
| Podajnik dokumentów skanera | Z dupleksem (DADF) |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

b) atramentowe urządzenie drukujące – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie w kolorze | Tak |
| Kolory wkładów drukujących | Czarny, Błękitny, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalny obszar wydruku | 610 x 1897 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Papier powlekany, Papier gruby |
| Rozmiary papieru seri A ISO | A1,A2,A3,A4 |
| Maksymalna szerokość rolki | min. 61 cm |
| Możliwość skanowania | Tak |
| Złącza | USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet) |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

7. Scanery – 2 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | A4 |
| Dobowy cykl pracy | do 3000 stron |
| Technologia skanowania | CMOS CIS |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Obsługiwany typ nośnika | Papier zwykły |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi (ADF), do 1200x1200 dpi (skaner płaski) |
| Szybkość skanowania | do 25 str./min |
| Skanowanie dwustronne | Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF |
| Podajnik automatyczny | ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) |
| Płaskie łoże | Tak |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5, B5 (JIS) |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed, 3.0) |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

8. Laptopy - 22 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | Komputer przenośny typu laptop |
| Procesor | Minimum czterordzeniowy, minimum 8 wątków, ze zintegrowanym układem graficznym do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 10110 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień pomiędzy 27 kwietnia 2022, a dzień składania ofert. |
| Pamięć operacyjna RAM | Minimum 16GB |
| Dysk twardy | Minimum 240 GB (SSD lub M.2 ) |
| Wyświetlacz | Minimum 15.6” min. Full HD (1920 x 1080 pikseli) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, zintegrowane głośniki w obudowie komputera. |
| Wymagania dodatkowe | Łączność: - Bluetooth 5.1, - LAN 1 Gbps , - Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac) Rodzaje wejść/wyjść: - min. 1 szt. USB 3.2 (2 Gen) Typ-C/ DisplayPort, - min. 2 szt. USB 3.2 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/ wejście mikrofonowe (osobno lub combo), - 1 szt. wyjście HDMI Kamera wbudowana w ramkę ekranu Wbudowany mikrofon Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL 64bit z licencją lub równoważny Parametry równoważności oprogramowania: Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: Login i hasło, Karty z certyfikatami (smartcard), Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zabezpieczenia BIOS hasłem użytkownika. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Trusted Platform Module 2.0. |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

9. Monitor – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | Monitor fabrycznie nowy |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna | min. 50 cali |
| Rozdzielczość nominalna | min. 3840 x 2160 piksele (UHD 4K) |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Złącza | Minimum; 1 szt. D-Sub (VGA), 1 szt. DVI, 2 szt. HDMI |
| Głośniki | Wbudowane w obudowie monitora |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |

10. Oprogramowanie antywirusowe – 34 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Oprogramowanie antywirusowe | Kompletna ochrona antywirusowa Antywirus i antyspyware Antyphishing Ochrona przed ransomware Zaawansowane uczenie maszynowe Ochrona przed zagrożeniami bazującymi na skryptach Skaner UEFI Blokada programów typu exploit Optymalizacja wydajności Bezpieczne przeglądanie Internetu Monitorowanie sieci i urządzeń |
| Gwarancja | min. 24 miesiące- świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; Zgłoszenia serwisowe drogą online, telefonicznie oraz mailem. |