Załącznik nr 1.1 do SWZ, postępowanie znak I.271.1.1.2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

Zadanie 1. pn. „Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków bytowych z gospodarstw indywidualnych na terenie Miasta i Gminy Krasnobród”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego zarejestrowanego                      na wskazane dane i ubezpieczonego samochodu asenizacyjnego o pojemności zbiornika 10 m3 wraz z dokumentem gwarancyjnym, przeprowadzenie próby eksploatacji, wykonywanie serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wyznaczonego personelu Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Samochód fabrycznie nowy nie starszy niż 2023 rok

2. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2023 rok

3. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PODWOZIA:

Kabina z zewnątrz:

-kabina dzienna ze stalowym zderzakiem, z barwioną szybą 3 osobowa

- na kabinie belka (kogut) led dwustronna światła pomarańczowe stroboskopowe z ew. napisem w środku np. Gmina Krasnobród

-elektrycznie sterowane szyby boczne
-lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie

-bezobsługowe 4-punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami

-dwureflektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami poliwęglanowymi,
-regulator poziomu reflektora przedniego

-reflektory przednie dla ruchu prawostronnego

-światła do jazdy dziennej

-lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika

-lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika

-elektryczna regulacja lusterek głównych

-lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia                   z przodu

-kamera z tyłu pojazdu zapewniająca widok wsteczny, obrazy z kamery widoczny na wyświetlaczu

-centralny zamek drzwi o z funkcją kontroli świateł zewnętrznych, 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera

Kolory:

-kolor kabiny: biały i odcienie

-kolor panelu reflektorów przednich i zderzaka: szary, czarny i odcienie

-kolor podwozia: szary, czarny i odcienie

-regulacja nachylenia kolumny kierownicy z zamkiem mechanicznym

-pneumatyczny fotel kierowcy z zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

-tapicerka foteli: szary, czarny i odcienie

Wnętrze kabiny:

-lewostronny układ kierowniczy

-pasy bezpieczeństwa

-schowek na komorze silnika

-ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza

-elektrycznie otwierane szyby

-przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W

Komunikacja i zarządzanie inf. dotyczącymi jazdy:

-cyfrowy (inteligentny) tachograf z odbiornikiem GNSS (systemu globalnej nawigacji satelitarnej) i dedykowanym modułem komunikacji krótkiego zasięgu

-nominalne ustawienie ogranicznika prędkości do 85km/h  
-pojazd wyposażony w GPS, umożliwiający monitoring trasy przejazdu

Bezpieczeństwo i ochrona:

-akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa

-podstawowy immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika

-przygotowanie pod system blokady alkoholowej

Zawieszenie i osie:

-Oś przednia paraboliczne zawieszenie piórowe wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7500 kg,

-Oś tylna napędzana typu SR 1132 z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 11500 kg.

-osie przednie: rozmiar opon 295/80R 22.5, rozmiar koła 22,5x8,25,

-tylne osie napędzane: rozmiar opon 295/80R 22.5, rozmiar koła 22,5 x 8,25,

-układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu

-stalowe obręcze kół

-pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową
-dodatkowe kompletne koło zapasowe 
Układ napędowy:

-silnik o pojemności min. 7 l, 6-cylindrowy, moc minimalna 220 KM,

-norma emisji spalin Euro 6

-skrzynia biegów ręczna -6 biegów

-układ ASR (kontroli przyczepności)

-układ napędowy 4x2

-Układ hamulcowy:

-hamulec wydechowy

-sterowanie hamulcem postojowym

Podwozie:

-rozstaw osi od 4000–4150 mm

-standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia

-zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego ok. 200 litrów z korkiem zamykanym na klucz

-zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 25 litrów

-tylna osłona podwozia

-wsporniki świateł tylnych

-zespół świateł tylnych z żarówkami

-błotniki z chlapaczami

-rura wydechowa skierowana do góry przy kabinie,

Zasilanie 24V:	
-Alternator min. 80A, akumulatory 2 x min. 125Ah

Masa całkowita pojazdu i masa całkowita zestawu:

-maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu zależna od masy podwozia 19 000 kg	
Dostawa pojazdu:

-homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA) dla Unii Europejskiej

-tabliczka znamionowa EWG

-standardowy zestaw narzędzi składający się z: dźwigni sterującej 750 mm, klucza do nakrętek kół 30/32 mm, klucza nasadowego 30 mm, klucza dynamometrycznego o długości ok. 800 mm, klucza   płaskiego 24/27mm, kluczy do śrub TorxT20iT30/T45 oraz wyposażenia holowniczego z czopem zawiasy.

-dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Dodatkowe doposażenie:

- Radio,

-kalibracja tachografu, ogranicznik wszystkie warianty

-przegląd odbiorczy-przedsprzedażny,

-Trójkąt ostrzegawczy

-Gaśnica

-Apteczka

-Lewarek

-Kliny pod koła -2 szt.

-młotek bezpieczeństwa,

-dywaniki(L+P), dywanik środkowy

-latarka z baterią dwa trójkąty

-dwie kamizelki bezpieczeństwa

-żarówki zapasowe

-rękawiczki rolki do tachografu

-lampa bezpieczeństwa,

-korek Adblue

MINIMALNE WYMAGANIA DLA ZABUDOWY ASENIZACYJNEJ:

-do wykonania zabudowy pojazdu należy użyć części fabrycznie nowych

-fabrycznie nowa cysterna asenizacyjna o pojemności 10 000 litrów

-zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości min. 5 mm. wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, mocowany na ramie

-nachylenie zbiornika 4-5 stopni

-zbiornik wyposażony w 1 falochron

-kompresor ssąco-tłoczący min. 600 mᵌ/h z napędem hydraulicznym, wyposażony w zawór nadciśnienia i podciśnienia

-głębokość zasysania około 6m od poziomu jezdni

-2 węże ssąco –tłoczące fi 110 o długości po  10 m każdy + kosz na jednym wężu

-tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający i ociekacz pod zasuwą

-rynny na węże wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika

-górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami, dolny zawór pływakowy znajdujący się pod kompresorem

-płynowskaz w przedniej części zbiornika wykonany z poliwęglanu, wyskalowany

-manowakuometr

-wychwytywacz oleju smarującego

-tłumik hałasu,

-dodatkowe sterowanie kompresora umiejscowione w tylnej części zabudowy

-kompresor wyposażony w kroplomierz do regulacji smarowania

-obsługa beczki przez jedna osobę –ergonomiczna

-maksymalne ciśnienie robocze: ok. 0,5 bar

-maksymalne podciśnienie: ok. 0,8 bar

-przeniesienie napędu z podwozia przystawka odbioru mocy

-lampa typu „kogut” w tylnej części zbiornika oraz lampa typu halogen do oświetlenia miejsca pracy,

-kolor zabudowy do uzgodnienia, w/g tabeli RAL

-pomiar pobranych ścieków z wydrukiem paragonu i możliwością tworzenia raportu dziennego

-pojazd oklejony po obydwu stronach napisem „Usługi asenizacyjne tel. ……., nazwa, adres i logo” . Wzór napisu i logo dostarczone po wyłonieniu Wykonawcy, umieszczone na pojeździe po wcześniejszej akceptacji szablonu ze strony Zamawiającego.

- zbiornik na czystą wodę do mycia rąk

- skrzynka narzędziowa zamykana mocowana przy ramie z boku pojazdu

DOKUMENTACJA:

- Dostarczenie karty gwarancyjnej.

- Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim.

- Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony (OC, NNW, AC) na dane Zamawiającego we wskazanym podmiocie Ubezpieczającym. Dane do rejestracji pojazdu wskazane po wyłonieniu Wykonawcy.

- Dopuszczenie kompletnego pojazdu do poruszania się po drogach publicznych jako samochód specjalistyczny.

WYMOGI

- Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym –tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz.1047 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002r., nr 193, poz. 1617)

- Producent zabudowy powinien posiadać autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazywania Wykonawcy szczegółów wykonania samochodu w trakcie dostawy, wynikających z potrzeb Zamawiającego jako użytkownika, w zakresie nie rodzącym dodatkowych skutków finansowych i nie stanowiącym istotnych zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zaś Wykonawca zobowiązuje się te ustalenia uwzględnić w miarę możliwości technologicznych.

GWARANCJA

- Wykonawca udziela zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji jakości, liczonej od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Naprawy awaryjne przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji wykonywane są bezpłatnie przez Autoryzowany Serwis wskazany przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dotyczących robocizny, materiałów eksploatacyjnych, części.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na przeglądy serwisowe w siedzibie Autoryzowanego Serwisu wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. Maksymalny okres przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego to 5 dni roboczych. W przypadku, gdy czas ten się przedłuży, wówczas wykonawca zobowiązany jest do podstawienia Zamawiającemu nieodpłatnie takiego samego lub o lepszych parametrach pojazdu zastępczego ewentualnie poniesie koszty wynajmu i koszty utraconych korzyści, które poniósł Zamawiający.

WYMAGANIA SZKOLENIOWE

Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu.